1-AMAÇ:

Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte kurumun fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmaktır.

2-KAPSAM:

Bu prosedür bina turlarını, tesis kaynaklı düşmeleri, yönlendirme levhaları ve krokileri, acil çıkış yollarını, engelli otoparkını, engelli lavabolarını, çevre düzenlemelerini, jeneratörleri, trafoları, su depolarını, havalandırma sistemlerini, medikal gaz sistemlerini, otoklavları, komprosörleri, kalorifer kazanlarını kapsamaktadır.

3- SORUMLULAR:

Bu prosedürün uygulanmasından üst yönetim, kalite yönetim birimi ve tüm çalışanlar sorumludur.

4- İŞ AKIŞI:

4.1- TESİS KAYNAKLI DÜŞMELER

Hastanemizde tesis kaynaklı düşmeleri önlemek amacıyla her yıl düşme riski analizi yapılır.Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirler alınır. Belirlenen riskler dışında herhangi bir risk tespit edildiğinde İstenmeyen Olay Bildirim sistemi kullanılır. Gerekli durumlarda risk analizleri revize edilir.

4.2- YÖNLENDİRME LEVHALARI, KROKİLER

Hastanemize ulaşımı sağlamak amacıyla şehrin çeşitli yerlerinde yönlendirme levhaları bulunmaktadır. Kurum bahçesinde, giriş katta ve diğer katlarda yönlendirme levhaları bulunmaktadır. Ayrıca tüm katlarda kat krokileri bulunmaktadır. Kat yerleşim planında meydana gelen değişiklikler krokilere işlenerek güncelliği sağlanmaktadır.

4.3- ACİL ÇIKIŞLAR

Hizmet binamızdaki tüm katlarda acil çıkışları gösteren ışıklı levhalar bulunmaktadır. Ayrıca kat krokilerinde acil çıkışlar ve yangın söndürücülerin yerleri gösterilmektedir.

Hizmet binamızdaki tüm koridorlarda acil çıkış noktaları bulunmaktadır. Acil çıkış merdivenlerinde elektrik kesintisinde devreye giren aydınlatma sistemi bulunmaktadır.

4.4- ENGELLİ OTOPARKI, TUVALET ve LAVABOLAR

Hastanemizin giriş kapısına en yakın bulunan nokta engelli otoparkı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca hastanemiz girişinde tekerlekli sandalyeler hastalarımızın kullanımına sunulmuştur. Katlarda engelli bireyler için tuvalet ve lavabolar bulunmaktadır. Engelli bireylerin kullanımına sunulan tuvalet ve lavabolara acil çağrı butonları yerleştirilmiştir.

Hasta yönlendirme birimimiz engelli ve yaşlı hastalarımızın ihtiyaç duydukları konularda hizmet vermektedir. Yaşlı ve engelli hastalarımız için hasta kabul elemanımız bulunmaktadır.

4.5- ÇEVRE DÜZENİ, GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPILARI ve OTOPARKLAR

Hastanemize araç giriş-çıkışları ayrı kapılardan yapılmaktadır. Binamızda üç adet otopark bulunmaktadır. Otoparkın giriş kapısına en yakın bölümü engelli otoparkı olarak düzenlenmiştir.

Bahçemizde hasta ve hasta yakınları ile personelimizin kullandığı kamelyalar, banklar bulunmaktadır. Misafirlerimize ve çalışanlarımıza hizmet veren kafeterya bahçede konumlandırılmıştır.

4.6- SU SİSTEMLERİ

Hastanemizde 40 ve 120 ton kapasiteli 2 adet çelikten yapılmış su deposu bulunmaktadır. Ayrıca yangına müdahale için ekstra 220 ton su deposu bulunmaktadır. Su kesintisi olması durumunda toplam 160 tonluk depolarımız ihtiyacımızı karşılayabilecektir. Su depoları yılda en az bir kez boşaltılarak temizlenmektedir. Depolardan yılda en az iki defa su numuneleri alınmakta, bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yaptırılmaktadır. Depoların aylık olarak fiziksel kontrolleri Enfeksiyon Kontrol Birimi ve Teknik Birim çalışanları tarafından, haftalık klor ölçümleri Enfeksiyon Kontrol Birimimiz tarafından yapılmaktadır.

Atık su tesisatının sızdırmazlık kontrolleri Bina Turu Ekibince en az 3 aylık periyotlarda yapılmaktadır

4.7- ELEKTRİK SİSTEMLERİ

Kurumumuzda bulunan trafoların bakımları yetkili kurum ve kişilerce rutin olarak yapılmaktadır. Yapılan bakımlara ait kayıtlar teknik birimimiz tarafından muhafaza edilmektedir.

Hastanemiz bahçesinde her biri 4000lt yakıt tankı kapasiteli, 1915kw gücünde iki jeneratör bulunmaktadır. Bilgisayarlar ve sunucu odasındaki diğer donanımlar, yangın algılama sistemleri ve özellikli birimler UPS ile beslenmektedir. Trafo odasında 160kw gücünde UPS bulunmaktadır. Mevcut UPS kurumumuzda bulunan bilgisayarları yaklaşık 30 dakika beslemektedir.

Ayrıca elektrik kesintisi durumunda hastanemizi besleyen iki elektrik hattı (Şanlıurfa Merkez ve Birecik’ten )mevcuttur. Mevcut iki hattın kesilmesi durumunda jeneratörlerimiz devreye girmektedir. Jeneratörlerinde devre dışı kaldığı durum da ise UPS devreye girmektedir.

4.8- MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ

Sıkıştırılmış gaz konteynırları kapalı alanda ve sabitlenmiş biçimde bulunmaktadır. Kuruma teslim edilen sıkıştırılmış gaz konteynırlarının sertifikası bulunmaktadır. Gaz konteynırlarının periyodik kontrolleri yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır.

4.9- OTOKLAV, KOMPROSÖR ve KAZAN DAİRESİ

Hastanemizde bulunan otoklavların periyodik olarak kalibrasyonları ve muayeneleri yetkili kuruluşlara yaptırılmaktadır. Otoklavların bakım ve kontrolleri yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Komprosörlerimizin bakımları ve muayeneleri yetkili kuruluşlarca yapılmaktadır.

Hastanemizde ısınmada merkezi sistem kullanılmaktadır. Kontrol ve bakımları Teknik Birimimizce yapılmaktadır. Teknik birimimizin yetersiz geldiği tamir ve bakım işlerinde yetkili kuruluşlardan hizmet alımı yapılmaktadır.

4.10- ASANSÖRLER

Hastanemiz A blok binasında 2 adet asansör(ikili ve tekli), B blok binasında 4 adet (iki tane üçlü ve iki tane tekli)bulunmaktadır. Asansörlerin bakımları yetkili kuruluşlarca yapılmaktadır. Ayrıca periyodik muayeneleri gerçekleştirilmektedir.

4.11- HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin kontrolleri Hastanemiz Teknik Birimi tarafından, bakımları yetkili kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Kalite Birim Sorumlusu | Kalite Direktörü | Başhekim |